## Slide 1: 微机原理

## Slide 2: 数字系统

## Slide 3: 数据表示
01000110
看作int：70
看作char：‘F’
11000000110100000000000000000000
看作int：-1060110336
看作float：-6.5

## Slide 4: 十进制
符号：{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}
(7594.36)10 = (7 × 103) + (5 × 102) + (9 × 101) + (4 × 100) + (3 × 10-1) + (6 × 10-2)

## Slide 5: 二/八/十六进制
二进制binary：{0, 1}
八进制octal：{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}
例：032表示 (32)8
十六进制hexadecimal：{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F}
例：0x32表示(32)16

## Slide 6: N进制转十进制
Easy!
  1101.1012 = 123 + 122 + 120 + 12-1 + 12-3
= 8 + 4 + 1 + 0.5 + 0.125 = 13.62510
  572.68 =
  2A.816 =
582 + 781 + 280 + 68-1
= 320 + 56 + 2 + 0.75 = 378.7510
  341.245 =
2161 + 10160 + 816-1
= 32 + 10 + 0.5 = 42.510
352 + 451 + 150 + 25-1 + 45-2
= 75 + 20 + 1 + 0.4 + 0.16 = 96.5610

## Slide 7: 十进制转二进制
整数部分：重复除以2，第一个余数为最低位LSB，最后一个余数为最高位MSB。
(43)10 = ( ? )2
101011

## Slide 8: 十进制转二进制
小数部分：重复乘2，直到小数部分为0（或到一定精度），第一个进位carry为最高位，最后一个进位为最低位。
(0.3125)10 = ( ? )2
.0101

## Slide 9: 任意进制转换
Base-2 Base-2
Base-3 Base-3
Base-4 Base-10 Base-4
… ….
Base-N Base-N

## Slide 10: 二进制转八/十六进制
二进制  八进制：3位一组划分
  (10 111 011 001 . 101 110)2 =
八进制  二进制：反向
  (2731.56)8 =
二进制  十六进制：4位一组划分
  (101 1101 1001 . 1011 1000)2 =
十六进制  二进制：反向
  (5D9.B8)16 =
(2731.56)8
(10 111 011 001 . 101 110)2
(5D9.B8)16
(101 1101 1001 . 1011 1000)2

## Slide 11: 负数
无符号数：只有非负数
有符号数：正数、负数、0
有符号数有3种常用的表示方法：
  原码
  反码
  补码

## Slide 12: 原码
符号位：0表示+，1表示-
对一个数取相反数，只需要改变符号位即可
符号
值
  00110100  +1101002 = +5210
  10010011  -100112 = -1910

## Slide 13: 原码
最大值： 01111111 = +12710
最大值： 11111111 = -12710
零： 00000000 = +010 10000000 = -010
范围（8位）：-127 ~ +127

## Slide 14: 反码1’s Complement
正数：和原码一致
负数：将原码的每一位取反
-00001100 = 111100111s

## Slide 15: 反码
最大值： 01111111 = +12710
最大值： 10000000 = -12710
零： 00000000 = +010 11111111 = -010
范围（8位）：-127 ~ +127

## Slide 16: 反码
(14)10 = (00001110)2 = (00001110)1s
-(14)10 = -(00001110)2 = (11110001)1s
-(80)10 = -( ? )2 = ( ? )1s

## Slide 17: 补码2’s Complement
正数：与原码一致
负数：反码+1
-000011002 = 111101002s

## Slide 18: 补码
最大值： 01111111 = +12710
最大值： 10000000 = -12810
零： 00000000 = +010
范围（8位）：-128 ~ +127

## Slide 19: 补码
(14)10 = (00001110)2 = (00001110)2s
-(14)10 = -(00001110)2 = (11110010)2s
-(80)10 = -( ? )2 = ( ? )2s

## Slide 20: 小数的负数
使用反码：-0101.01 = 1010.10
使用反码：-111000.101 = 000111.010
使用补码：-0101.01 = 1010.11

## Slide 21: 补码加减法
加法：判断溢出，忽略超出位
减法：A – B = A + (-B)

## Slide 22: 溢出
正数 + 正数  负数
01012s + 01102s = 10112s 510 + 610 = -510 ?! （溢出！）
负数 + 负数  正数
10012s + 11012s = 101102s （忽略超出位） = 01102s -710 + -310 = 610 ?! （溢出！）
4位二进制数的补码范围：-8 ~ +7

## Slide 23: 溢出
+3 0011
+ +4 + 0100
---- -------
+7 0111
---- -------
-2 1110
+ -6 + 1010
---- -------
-8 11000
---- -------
+6 0110
+ -3 + 1101
---- -------
+3 10011
---- -------
+4 0100
+ -7 + 1001
---- -------
-3 1101
---- -------
无溢出
-3 1101
+ -6 + 1010
---- -------
-9 10111
---- -------
+5 0101
+ +6 + 0110
---- -------
+11 1011
---- -------
无溢出
溢出！
溢出！
无溢出
无溢出
4位二进制数的补码范围：-8 ~ +7

## Slide 24: 定点数
在定点数系统中，小数的整数部分和小数部分的位数是固定的
例：在8位二进制中，6位表示整数部分，2位表示小数部分
整数部分
小数部分
使用补码：
011010.112s = 26.7510
111110.112s = -000001.012 = -1.2510

## Slide 25: 浮点数
定点数的表示范围有限
浮点数：支持表示非常大和非常小的数字
例：
0.23 × 1023
0.5 × 10-37
-0.2397 × 10-18

## Slide 26: 浮点数
浮点数由3部分组成：符号、指数、尾数
单精度（32位）：符号1位 + 指数8位（偏移127位） + 尾数23位
双精度（64位）：符号1位 + 指数11位（偏移1023位） + 尾数52位
符号
尾数
指数

## Slide 27: 浮点数
以单精度（32位）举例
符号位：0表示+，1表示-
小数需要使用以1开头的科学计数法表示
  110.12  1.1012 × 22  101为尾数 2为指数
  0.001011012  1.011012 × 2–3  01101为尾数 -3为指数
符号
尾数
指数

## Slide 28: 浮点数
-6.510 = -110.12 = -1.1012 × 22
指数 = 2 + 127（偏移） = 129 = 100000012
符号
指数（偏移127）
尾数
1
10000001
10100000000000000000000
11000000110100000000000000000000
看作int：-1060110336
看作float：-6.5