## Slide 1: MIPS指令

## Slide 2: 编程语言
高级语言：C, Java, Python, …
低级语言：MIPS, x86, ARM, …
机器码：计算机只能运行机器码
int i, a = 0;
for (i=1; i<=10; i++) {
a = a + i*i;
}
a = 0
for i in range(1,11):
a = a + i*i
addi $t1, $zero, 10
add $t1, $t1, $t1
addi $t2, $zero, 10
Loop: addi $t2, $t2, 10
addi $t1, $t1, -1
beq $t1, $zero, Loop
00100000000010010000000000001010
00000001001010010100100000100000
. . .

## Slide 3: 中央处理器CPU

## Slide 4: 寄存器register
在CPU中的快速内存
有限数量：一般为16-32个
寄存器没有数据类型

## Slide 5: 寄存器register
MIPS中有32个寄存器
表示方法：
  数字：$0, $1, …, $31
  名称：$a0, $t1, …
名称 | 数字 | 作用
$zero | $0 | 常量0
$v0-$v1 | $2-$3 | 表达式结果
$a0-$a3 | $4-$7 | 参数argument
$t0-$t7 | $8-$15 | 临时temporary
$s0-$s7 | $16-$23 | 程序变量variable
$t8-$t9 | $24-$25 | 临时temporary
$gp | $28 | 全局指针global pointer
$sp | $29 | 栈指针stack pointer
$fp | $30 | 帧指针frame pointer
$ra | $31 | 返回地址return address
* $1, $26, $27为汇编器和操作系统保留专用

## Slide 6: MIPS语法
大部分MIPS指令包含2个运算值和1个目标值
add $s0, $s1, $s2
运算符op
目标值
运算值1
运算值2
$s0 = $s1 + $s2

## Slide 7: 加法
假设变量a, b, c对应寄存器$s0, $s1, $s2
C | MIPS
a = b + c; | add $s0, $s1, $s2

## Slide 8: 减法
假设变量a, b, c对应寄存器$s0, $s1, $s2
C | MIPS
a = b - c; | sub $s0, $s1, $s2
$s1和$s2的顺序很重要！

## Slide 9: 复杂表达式
$s0  a
$s1  b
$s2  c
$s3  d
C | MIPS
a = b + c - d; | ??? ??? ???
一条MIPS语句最多只能有2个运算值
需要将复杂表达式拆分为多条MIPS语句

## Slide 10: 复杂表达式
临时变量使用$t0-$t7
C | MIPS
a = b + c - d; | add $t0, $s1, $s2 # tmp = b + c sub $s0, $t0, $s3 # a = tmp - d
$s0  a
$s1  b
$s2  c
$s3  d

## Slide 11: 复杂表达式
$s0  f
$s1  g
$s2  h
$s3  i
$s4  j
C | MIPS
f = (g + h) – (i + j); | ??? ??? ???

## Slide 12: 复杂表达式
$s0  f
$s1  g
$s2  h
$s3  i
$s4  j
C | MIPS
f = (g + h) – (i + j); | add $t0, $s1, $s2 # tmp0 = g + h add $t1, $s3, $s4 # tmp1 = i + j sub $s0, $t0, $t1 # f = tmp0 – tmp1

## Slide 13: 复杂表达式
$s0  a
$s1  b
$s2  c
$s3  d
$s4  z
C | MIPS
z = a + b + c + d; | ??? ??? ???

## Slide 14: 复杂表达式
$s0  a
$s1  b
$s2  c
$s3  d
$s4  z
C | MIPS
z = a + b + c + d; | add $s4, $s0, $s1 add $s4, $s4, $s2 add $s4, $s4, $s3

## Slide 15: 复杂表达式
$s0  a
$s1  b
$s2  c
$s3  z
C | MIPS
z = (a – b) + c; | ??? ??? ???

## Slide 16: 复杂表达式
$s0  a
$s1  b
$s2  c
$s3  z
C | MIPS
z = (a – b) + c; | sub $s3, $s0, $s1 add $s3, $s3, $s2

## Slide 17: 常数/立即数Immediate
C | MIPS
a = a + 4; | addi $s0, $s0, 4
addi：与add类似，但是第2个运算值为立即数
MIPS中没有subi：使用addi加上一个负数即可

## Slide 18: 0寄存器（$zero/$0）
由于常数0被频繁使用，因此$0中始终保存了0值方便使用
C | MIPS
f = g; | add $s0, $s1, $zero

## Slide 19: 逻辑运算符
逻辑运算符 | C | MIPS
左移 | << | sll
右移 | >> | srl
按位与AND | & | and, andi
按位或OR | ¦ | or, ori
按位取反NOT | ~ | nor
按位异或XOR | ^ | xor, xori

## Slide 20: 逻辑运算符
a | b | a AND b
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
a | b | a OR b
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
a | b | a NOR b
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0
a | b | a XOR b
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
AND
OR
NOR
XOR

## Slide 21: 左移
指令：sll (shift left logical)
作用：将每一位向左移动n位，空位填0
1011 1000 0000 0000 0000 0000 0000 1001
$s0
1000 0000 0000 0000 0000 0000 1001 0000
$t2
sll $t2, $s0, 4

## Slide 22: 右移
指令：srl (shift right logical)
作用：将每一位向右移动n位，空位填0
1011 1000 0000 0000 0000 0000 0000 1001
$s0
0000 1011 1000 0000 0000 0000 0000 0000
$t2
srl $t2, $s0, 4

## Slide 23: 左/右移
乘2n 等价于 左移n位
除以2n 等价于 右移n位
移位的效率要高于乘除法运算
C | MIPS
a = a * 8; | sll $s0, $s0, 3

## Slide 24: 按位与AND
指令：and
and $t0, $t1, $t2
0110 0011 0010 1111 0000 1101 0101 1001
$t1
0000 0000 0000 0000 0011 1100 0000 0000
$t2
0000 0000 0000 0000 0000 1100 0000 0000
$t0
andi可以与立即数使用

## Slide 25: 按位或OR
指令：or
ori $t0, $t1, 0xFFF
0000 1001 1100 0011 0101 1101 1001 1100
$t1
0000 0000 0000 0000 0000 1111 1111 1111
0xFFF
0000 1001 1100 0011 0101 1111 1111 1111
$t0

## Slide 26: 按位NOR
指令：nor
nor $t0, $t1, $t2
0110 0011 0010 1111 0000 1101 0101 1001
$t1
0000 0000 0000 0000 0011 1100 0000 0000
$t2
1001 1100 1101 0000 1100 0010 1010 0110
$t0

## Slide 27: 按位NOR
MIPS中没有not指令
nor $t0, $t0, $zero
0110 0011 0010 1111 0000 1101 0101 1001
$t0
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
$zero
1001 1100 1101 0000 1111 0010 1010 0110
$t0

## Slide 28: 按位XOR
指令：xor
xor $t0, $t1, $t2
0110 0011 0010 1111 0000 1101 0101 1001
$t1
0000 0000 0000 0000 0011 1100 0000 0000
$t2
0010 0011 0010 1111 0011 0001 0101 1001
$t0

## Slide 29: 内存指令

## Slide 30: 内存
内存可以看作是一个非常大的数组
内存的每个位置都有一个地址
字Word：MIPS中为4 bytes
8 bits
8 bits
0
1
8 bits
8 bits
2
3
8 bits
8 bits
4
5
8 bits
8 bits
6
7
8 bits
8 bits
8
9
8 bits
8 bits
10
11
:
内容
地址

## Slide 31: Load Word
指令：lw
lw $t0, 4($s0)
步骤：
  1. 内存地址 = $s0 + 4 = 8000 + 4 = 8004
  2. 从Mem[8004]导入一个字Word到$t0
内存
8000
8001
8002
寄存器
8003
8004
8005
8006
8007
………..
………..
$t0
$s0
8000
偏移 = +4
1
2

## Slide 32: Store Word
指令：sw
sw $t0, 12($s0)
步骤：
  1. 内存地址 = $s0 + 12 = 8000 + 12 = 8012
  2. $t0中的内容保存到Mem[8012]
内存
寄存器
$t0
$s0
8000
偏移 = +12
1
2
8000
8001
8002
………
……
8012
8013
8014
8015
………..
………..

## Slide 33: 数组
C Code | MIPS Code
A[7] = h + A[10]; | lw $t0, 40($s3) add $t0, $s2, $t0 sw $t0, 28($s3)
$s2  h
$s3  A的基址（A[0]）

## Slide 34: 数组
$s2  h
$s3  A的基址
C | MIPS
A[3] = h + A[1]; | ??? ??? ???

## Slide 35: 数组
$s2  h
$s3  A的基址
C | MIPS
A[3] = h + A[1]; | lw $t0, 4($s3) add $t0, $s2, $t0 sw $t0, 12($s3)
A[3]
A[2]
A[1]
A[0]
$s3
4($s3)
12($s3)

## Slide 36: 数组
$4  v的基址
$5  k
$15  temp
C | MIPS
swap(int v[], int k) { int temp; temp = v[k] v[k] = v[k+1]; v[k+1] = temp; } | swap: sll $2, $5, 2 # $2  12 add $2, $4, $2 # $2  2012 lw $15, 0($2) # $15  Mem[2012] (v[3]) lw $16, 4($2) # $16  Mem[2016] (v[4]) sw $16, 0($2) # Mem[2012]  $16 sw $15, 4($2) # Mem[2016]  $15
假设k=3，即交换v[3]和v[4]
k = $5 = 3
v[0] = $4 = 2000

## Slide 37: 分支/循环

## Slide 38: goto
高级语言中，不建议使用goto
但在汇编语言中，是必需的
不使用goto | 使用goto
int i = 0; int k = 10; while (i != k) { i++; } printf("i = %d\n", i); printf("k = %d\n", k); | int i = 0; int k = 10; loop: if (i != k) { i++; goto loop; } printf("i = %d\n", i); printf("k = %d\n", k);

## Slide 39: 判断相等
指令：beq (branch if equal)
beq $r1, $r2, L1
  如果寄存器$r1中的值与$r2中的值相等，那么goto L1
  if (a == b) goto L1

## Slide 40: 判断不相等
指令：bne (branch if not equal)
bne $r1, $r2, L1
  如果寄存器$r1中的值与$r2中的值不相等，那么goto L1
  if (a != b) goto L1

## Slide 41: 跳转
指令：j (jump)
j L1
  跳转到L1
  goto L1
  等价于beq $s0, $s0, L1

## Slide 42: if语句
C | 变量映射
if (i == j) f = g + h; | f  $s0 g  $s1 h  $s2 i  $s3 j  $s4
bne $s3, $s4, Exit
add $s0, $s1, $s2
Exit:
beq $s3, $s4, L1
j Exit
L1: add $s0, $s1, $s2
Exit:
两种写法一样，但是右边的效率更高
技巧：将判断条件反过来

## Slide 43: if语句
C | 变量映射
if (i == j) f = g + h; else f = g - h; | f  $s0 g  $s1 h  $s2 i  $s3 j  $s4
bne $s3, $s4, Else
add $s0, $s1, $s2
j Exit
Else: sub $s0, $s1, $s2
Exit:
i==j?
f = g+h
f = g-h
Exit:
Else:
true
false

## Slide 44: if语句
MIPS | 变量映射
beq $s1, $s2, Exit add $s0, $zero, $zero Exit: | f  $s0 i  $s1 j  $s2
对应的高级语言代码？

## Slide 45: if语句
MIPS | 变量映射
beq $s1, $s2, Exit add $s0, $zero, $zero Exit: | f  $s0 i  $s1 j  $s2
对应的高级语言代码？
if (i != j) {
f = 0;
}

## Slide 46: while循环
C while循环
使用goto重写
while (j == k) i = i + 1;
Loop: if (j != k) goto Exit; i = i+1; goto Loop;
Exit:
任何循环在汇编中都可以使用分支和jump实现

## Slide 47: while循环
C | 变量映射
Loop: if (j != k) goto Exit; i = i+1; goto Loop; Exit: | i  $s3 j  $s4 k  $s5
Loop: bne $s4, $s5, Exit # if (j!= k) goto Exit
addi $s3, $s3, 1
j Loop # 循环
Exit:

## Slide 48: for循环
C | 变量映射
for ( i=0; i<10; i++) a = a + 5; | i  $s0 a  $s2
add $s0, $zero, $zero
addi $s1, $zero, 10
Loop: beq $s0, $s1, Exit
addi $s2, $s2, 5
addi $s0, $s0, 1
j Loop
Exit:

## Slide 49: 不等式
MIPS中没有直接判断大于/小于的指令
使用指令slt (set on less than) 或slti间接实现
slt $t0, $s1, $s2
=
if ($s1 < $s2)
$t0 = 1;
else
$t0 = 0;

## Slide 50: 不等式
如果想要实现if ($s1 < $s2) goto L
slt $t0, $s1, $s2
bne $t0, $zero, L
==
if ($s1 < $s2)
goto L;