## Slide 1: 指令格式

## Slide 2: MIPS  机器码
汇编语言需要转换为机器码（二进制）才能被计算机运行
汇编语言只是用单词/数字代替二进制数，方便理解和记忆
每条MIPS指令的长度都固定为32 bits

## Slide 3: MIPS指令分类
R-格式 (Register): op $r1, $r2, $r3
指令包含2个操作值寄存器和1个目标值寄存器
e.g. add, sub, and, or, nor, slt, …
I-格式 (Immediate): op $r1, $r2, Immd
e.g. addi, andi, ori, slti, lw, sw, beq, bne, …
J-格式 (Jump): op Immd
j指令只包含1个立即数
指令包含1个操作值寄存器、1个立即数和1个目标值寄存器
特殊情况: srl, sll, …

## Slide 4: R-格式
6 + 5 + 5 + 5 + 5 + 6 = 32 bits
6
5
5
5
6
5
opcode
rs
rt
rd
shamt
funct
格式 | 含义
opcode | - 表示指令 - 所有R-格式指令都为0
funct | - 表示指令
rs (Source Register) | - 保存第1个操作值的寄存器
rt (Target Register) | - 保存第2个操作值的寄存器
rd (Destination Register) | - 保存结果的寄存器
shamt | 移位指令的偏移量 非移位指令设置为0

## Slide 5: R-格式
add $8, $9, $10
MIPS
格式 | 值 | 备注
opcode | 0 | 参考手册
funct | 32 | 参考手册
rd | 8 | 结果寄存器
rs | 9 | 第1个操作值寄存器
rt | 10 | 第2个操作值寄存器
shamt | 0 | 不是移位指令

## Slide 6: R-格式
add $8, $9, $10
MIPS
0
9
10
8
32
0
opcode
rs
rt
rd
shamt
funct
000000
01001
01010
01000
00000
100000
注意3个寄存器的顺序！

## Slide 7: R-格式
0
0
9
8
0
4
opcode
rs
rt
rd
shamt
funct
000000
00000
01001
01000
00100
000000
注意rs为0！
sll $8, $9, 4
MIPS

## Slide 8: R-格式
opcode
rs
rt
rd
shamt
funct
add $10, $7, $5
MIPS
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

## Slide 9: R-格式
add $10, $7, $5
MIPS
opcode
rs
rt
rd
shamt
funct
0
7
5
10
0
32
000000
00111
00101
01010
00000
100000

## Slide 10: I-格式
6 + 5 + 5 + 16 = 32 bits
6
5
5
16
opcode
rs
rt
immediate

## Slide 11: I-格式
addi $21, $22, -50
MIPS
格式 | 值 | 备注
opcode | 8 | 参考手册
rs | 22 | 操作值寄存器
rt | 21 | 结果值寄存器
immediate | -50 | 立即数

## Slide 12: I-格式
8
22
21
-50
001000
10110
10101
1111111111001110
addi $21, $22, -50
MIPS

## Slide 13: I-格式
opcode
rs
rt
immediate
lw $9, 12($8)
MIPS
?
?
?
?
?
?
?
?

## Slide 14: I-格式
opcode
rs
rt
immediate
lw $9, 12($8)
MIPS
35
8
9
12
100011
01000
01001
0000000000001100

## Slide 15: 指令地址
由于指令本身也是保存在内存中的，因此它们也有地址
分支指令需要使用地址：beq, bne, j
指令地址寄存器PC (Program Counter)：保存当前正在运行指令的地址

## Slide 16: 指令地址
beq, bne使用I-格式
rs和rt为带比较的寄存器
immediate为跳转的地址
6
5
5
16
opcode
rs
rt
immediate
但是immediate只有16 bits，而内存地址是32 bits！

## Slide 17: 指令地址
大部分分支/循环最多只包含50条指令，因此需要跳转的地址不会离PC太远
因此16位的immediate可以最多从PC取到± 215的地址
beq $9, $8, End
PC
End
End: …………………
PC
End
+
End2
-
beq $9,$8,End
End: …………………
End2: …………………

## Slide 18: 指令地址
虽然± 215的范围对绝大多数情况都足够，但是这个范围仍然可以再扩大一些
由于每条指令占4个字节，PC增加的值永远是4个倍数
因此PC保存地址一定以00结尾
± 215  ± 217 范围扩大了4倍！
  410 =(1002)
  810 =(10002)
  1610 =(100002)

## Slide 19: 指令地址
PC计算方法
  如果分支不成立:
  PC = PC + 4
  (PC + 4为下一条指令的地址)
  如果分支成立:
  PC = (PC + 4) + (immediate  4)
  由于硬件设计，immediate需要加在PC+4上，而不是PC上！

## Slide 20: 指令地址
I-Format Fields | Value | Remarks
opcode | 4 | 参考手册
rs | 9 | 第1个寄存器
rt | 0 | 第2个寄存器
immediate | ??? | 立即数
Loop: beq $9, $0, End # 相对地址: 0
add $8, $8, $10 # 相对地址: 4
addi $9, $9, -1 # 相对地址: 8
j Loop # 相对地址: 12
End: # 相对地址: 16

## Slide 21: 指令地址
I-Format Fields | Value | Remarks
opcode | 4 | 参考手册
rs | 9 | 第1个寄存器
rt | 0 | 第2个寄存器
immediate | 3 | 立即数
Loop: beq $9, $0, End # 相对地址: 0
add $8, $8, $10 # 相对地址: 4
addi $9, $9, -1 # 相对地址: 8
j Loop # 相对地址: 12
End: # 相对地址: 16
  End = (PC + 4) + (immediate  4)

## Slide 22: 指令地址
Loop: beq $9, $0, End # 相对地址: 0
add $8, $8, $10 # 相对地址: 4
addi $9, $9, -1 # 相对地址: 8
j Loop # 相对地址: 12
End: # 相对地址: 16
opcode
rs
rt
immediate
4
9
0
3
000100
01001
00000
0000000000000011

## Slide 23: 指令地址
opcode
rs
rt
immediate
?
?
?
?
?
?
?
?
Loop: beq $9, $0, End # 相对地址: 0
add $8, $8, $10 # 相对地址: 4
addi $9, $9, -1 # 相对地址: 8
beq $0, $0, Loop # 相对地址: 12
End: # 相对地址: 16

## Slide 24: 指令地址
opcode
rs
rt
immediate
4
0
0
-4
000100
00000
00000
1111111111111100
Loop: beq $9, $0, End # 相对地址: 0
add $8, $8, $10 # 相对地址: 4
addi $9, $9, -1 # 相对地址: 8
beq $0, $0, Loop # 相对地址: 12
End: # 相对地址: 16

## Slide 25: J-格式
跳转j指令可以跳转到任意地址
理想状态下可以跳转到任意一个32位的地址，但是…
opcode必须存在，用来与R-格式和I-格式区分
6 bits
26 bits
opcode
address

## Slide 26: J-格式
由于PC能够跳转的地址一定是4的倍数（00结尾）
同样，26 bits实际上能达到28 bits
还有4 bits怎么办？
MIPS使用PC+4的前4位作为j指令跳转地址的前4位
这意味着j指令无法真正做到跳转到任意地址

## Slide 27: J-格式
例如，当前PC为1010………
opcode
address
000010
00001111000011110000111100
跳转到
1010
00001111000011110000111100
00
26位跳转地址
末尾必然为00
PC前4位