## Slide 1: 电路设计

## Slide 2: 设计网站
https://lushprojects.com/circuitjs/circuitjs.html

## Slide 3: 门

## Slide 4: 与门AND
计算机中的一切运算都可以由与、或、非实现

## Slide 5: 或门OR

## Slide 6: 非门NOT

## Slide 7: 与非NAND (NOT AND)

## Slide 8: 或非NOR (NOT OR)

## Slide 9: 异或XOR (Exclusive Or)

## Slide 10: 异或XOR (Exclusive Or)

## Slide 11: 半加器

## Slide 12: 半加器Half Adder
有了这些逻辑门，就可以造出一个CPU了…
任务：通过逻辑电路设计一个1位二进制的加法器
加数1 | 加数2 | 结果
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 （进位1）

## Slide 13: 半加器Half Adder
1位二进制的加法器
这个结果和异或XOR是一样的！
加数1 | 加数2 | 结果
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 （进位1）

## Slide 14: 半加器Half Adder
对于1 + 1会产生进位1，需要想办法记录这个进位
从结果上看，只有输入都是1，才会产生进位1，否则进位为0
这个和与门AND的输出是一样的！

## Slide 15: 半加器Half Adder
这种电路叫作半加器，因为它没有将进位参与到计算中
但是2位以上二进制加法，就需要考虑进位了

## Slide 16: 全加器

## Slide 17: 全加器Full Adder
全加器需要考虑将进位一起加进来
结果值：将2个加数的结果与进位再加一次（异或）
进位：
  2个加数相加  可能产生进位
  加数与进位相加  可能产生进位
  两个只要有一个进位，最终就会产生进位（或门）

## Slide 18: 全加器Full Adder

## Slide 19: 全加器Full Adder
为了简化，将全加器电路进行封装
Full Adder
A
B
Cin
Cout
S

## Slide 20: 全加器Full Adder
任务：实现一个4位二进制的全加器
将4个全加器连接起来即可